## Slide 1
Colégio Técnico de Lorena (COTEL)
Operações Unitárias
Evaporadores
Atenção: Estas notas destinam-se exclusivamente a servir como roteiro de estudo. Figuras e tabelas de outras fontes foram reproduzidas estritamente com fins didáticos.
Prof. Lucrécio Fábio dos Santos
Departamento de Engenharia Química
LOQ/EEL

## Slide 2
Evaporadores
2
Introdução

## Slide 3
Evaporação
Sendo o soluto considerado não volátil, no equilíbrio, a fase gasosa ou o evaporado só contém solvente, ou seja, a fração de solvente no evaporado é de 100% ( ysolvente= 1; ysoluto= 0). Porém, na fase líquida, que é a solução a ser concentrada, há frações tanto de soluto quanto de solvente (xsolvente e xsoluto).
3
A evaporação é uma operação que tem como objetivo a concentração de uma solução, pela retirada de solvente, fazendo com que a solução entre em ebulição.

## Slide 4
Na evaporação, parte do solvente é evaporado, produzindo-se uma solução concentrada. Na maioria das operações de evaporação, o solvente é água.
Normalmente, o produto desejado é a solução concentrada, sendo o vapor condensado e descartado. Ocasionalmente, o solvente evaporado é o produto primário (desejado), como por exemplo a evaporação da água do mar para transformá-la em água potável.
Os evaporadores geralmente são aquecidos por vapor saturado em tubos metálicos.
4

## Slide 5
Um evaporador consiste basicamente de um trocador de calor capaz de ferver a solução e um dispositivo para separar a fase vapor do líquido em ebulição.
A + B
A + B
(AAA)
(AABB)
A
(Vapor )
(Condensado)
(1)
(2)
1: Câmara de evaporação
2: Câmara de condensação
Esquema de um evaporador
(AAAAABB)
5

## Slide 6
Vapor d’água
Energia elétrica
Eólica
Hidroelétrica
Solar
Nuclear
Fonte de energia
Na sua grande maioria, os evaporadores são aquecidos com vapor
6

## Slide 7
Propriedades do líquido
Concentração:
Aumenta durante a evaporação; se a solução se tornar saturada, começa a haver a precipitação do soluto.
Densidade e viscosidade: Aumentam com a concentração
Elevação da Temperatura de Ebulição (ETE) ou Boiling Point Rising (BPR): causada pelo soluto
Mℓ: molalidade da solução
R : constante universal dos gases
Lv: calor latente de vaporização do solvente

## Slide 8
Calor Latente
No calor latente ocorre a mudança de estado físico. Ou seja, a substância pode passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa.
S
L
G
calor latente
calor sensível

## Slide 9
Diagrama de Dühring
Permite determinar a temperatura de ebulição de uma solução em função da concentração da solução e da temperatura de ebulição do solvente puro (na pressão de operação).
9
Exemplo:
Na pressão de 4,7 psia, a água ferve a 160oF; conclui-se, então que uma solução a 50% de NaOH, na mesma pressão é de 233oF
233oF

## Slide 10
A regra de Dühring estabelece que uma relação linear existe entre as temperaturas nas quais duas soluções apresentam a mesma pressão de vapor.
A regra é frequentemente usada para comparar um líquido puro e uma solução em dada concentração.
Gráfico de Dühring é uma representação gráfica de tal relação, tipicamente com o ponto de ebulição do líquido puro ao longo do eixo x e o ponto de ebulição da mistura ao longo do eixo y; cada linha do gráfico representa uma concentração constante.

## Slide 11
Diagrama Entalpia-Composição
Mostra a entalpia relativa de uma mistura em função de sua composição, a uma dada pressão.
Como o efeito da pressão sobre a entalpia é muito pequeno, pode-se utilizar o diagrama para 1 atm em qualquer pressão.
11

## Slide 12
Diagrama
Entalpia-Composição
Para o NaOH
12
Exemplo:
Uma solução a 50% de NaOH, a 200oF, sua entalpia será de 225BTU/lb
225 BTU/lb

## Slide 13
E a diferença entre evaporação e destilação?
Na destilação, o soluto pode ser volátil. Assim, a fração de solvente na corrente gasosa não é de 100%
A cristalização pode ser realizada de várias maneiras, dentre elas:
Alterando a temperatura da solução para diminuir a solubilidade do sólido dissolvido; e
Evaporando o solvente até que a solução chegue ao ponto de saturação e os cristais comecem a se formar.
Há, ainda, uma diferença entre evaporação e cristalização
Qual a diferença entre evaporação e secagem?
Na evaporação, ao término da operação, obtém-se um produto líquido concentrado, e na secagem tem-se um produto sólido.
13

## Slide 14
Quando se utiliza o segundo método, a evaporação e a cristalização são basicamente o mesmo processo, mas diferem na finalidade da operação.
Exemplo:
Cristalização do açúcar, operação realizada em um equipamento chamado cristalizador.
Na cristalização, evapora-se o solvente até que a solução fique saturada e, consequentemente, o soluto cristalize, enquanto que na evaporação ocorre apenas a concentração da solução sem que se atinja o ponto de saturação.
14

## Slide 15
Evaporadores
Os evaporadores são classificados em dois grandes grupos:
1. Evaporadores de tubos horizontais
Esta denominação se dá porque os tubos estão dispostos horizontalmente.
O fluido de aquecimento é vapor d’água saturado, que cede calor de condensação e sai como condensado (água), na mesma temperatura e pressão de entrada.
Características:
Podem ser confeccionados em chapa de aço ou ferro, com um diâmetro em torno de 2 metros e altura de 3 metros. O diâmetro dos tubos pode variar de 2 a 3 centímetros.
Corte esquemático de um evaporador de tubos horizontais

## Slide 16
Neste outro modelo, o vapor passa por dentro dos tubos e, ao ceder calor para o líquido, externo aos tubos, se condensa.
Vapor - dentro dos tubos
Solução – no exterior dos tubos
Corte esquemático de um evaporador de tubos horizontais

## Slide 17
2. Evaporadores de tubos verticais: tipo tubos curtos e tipo cesta
Se denominam assim porque os tubos estão dispostos verticalmente no interior do equipamento.
Constituem um avanço sobre os evaporadores de tubos horizontais.
Corte esquemático de um evaporador de tubos verticais – tipo tubos curtos
Nos dois tipos (tubos curtos e cesta), a solução ferve no interior dos tubos verticais e o fluido aquecedor, em geral o vapor, fica numa câmara de vapor através da qual passam os tubos.

## Slide 18
Corte esquemático de um evaporador tipo cesta
O tipo cesta é um evaporador de tubos verticais, em que o fundo tem uma forma cônica. Este tipo de evaporador é utilizado quando o objetivo é remover todo o solvente a partir da solução diluída para se obter cristais.
Este equipamento também é referido como cristalizador. A forma cônica do fundo é o coletar de cristais. O elemento de aquecimento é um corpo compacto, que pode ser removido para limpeza do evaporador.
Evaporador tipo cesta

## Slide 19
Evaporador de circulação forçada
Possui bomba de circulação. O líquido que entra no evaporador se evapora rapidamente, devido à diferença de pressão entre a parte interior e exterior do tubo
Esquema de um evaporador de circulação forçada

## Slide 20
Operação dos evaporadores
a) Simples efeito
Este é o processo onde se utiliza somente 1 evaporador, o vapor procedente do líquido em ebulição é condensado e descartado. Este método recebe o nome de evaporação.

## Slide 21
b) Múltiplo efeito
A evaporação por múltiplos efeitos é um processo composto por um conjunto de evaporadores, em que o primeiro efeito é o primeiro evaporador e assim por diante.
Neste sistema, o evaporado de um efeito é utilizado como fluido de aquecimento no próximo efeito, como mostrado a seguir. Essa operação recebe o nome de duplo efeito. Ao utilizar uma série de evaporadores o processo recebe o nome de evaporação de múltiplo efeito.

## Slide 22
Métodos de alimentação dos evaporadores de múltiples efeitos
Alimentação concorrente
A alimentação entra no primeiro efeito e segue o mesmo sentido de circulação do evaporado, saindo o produto no último efeito. O líquido circula no sentido das pressões decrescentes e não é necessário aplicar nenhuma energia auxiliar para que o líquido passe de um efeito para outro.
Esquema de evaporador de múltiplo efeito em concorrente

## Slide 23
Alimentação em contracorrente
O líquido a evaporar entra no último efeito e sai concentrado no primeiro. Neste caso, líquido circula em sentido de pressões crescentes e isto requer o uso de bombas em cada efeito para bombear a solução concentrada de um efeito ao seguinte .
Esquema de evaporador de múltiplo efeito em contracorrente

## Slide 24
Quando uma parte de alimentação do sistema é direta e a outra parte é contracorrente. Este sistema é útil quando se tem soluções muito viscosos. Nela a alimentação da solução diluída é feita em um estágio do meio da linha e a solução segue para os efeitos posteriores e depois volta para os iniciais. Assim, o número de bombas é menor.
Alimentação mista
Esquema de evaporador de múltiplo efeito misto

## Slide 25
Rendimento dos evaporadores
As principais medidas do rendimento de evaporadores tubulares são a capacidade e a economia.
Capacidade -
Massa de vapor por hora
Economia -
Massa de água evaporada por massa de vapor alimentada por hora.
Em um evaporador de simples efeito, a economia é sempre menor que 1; porém, em evaporadores de múltiplo efeito, a economia pode ser consideravelmente maior.
25

## Slide 26
Evaporador de simples efeito
hF
F
xF
TF
Vo
ρVo
HVo
L1
xL1
hL1
T’1
TVo
D1
HD1
P1
Q
V1
H*V1
F | Vazão mássica de alimentação
L1 | Vazão mássica de solução concentrada
V1 | Vazão mássica de solvente evaporado
Vo | Vazão mássica do vapor
D1 | Vazão mássica do condensado
xF | Concentração de soluto na alimentação
xL1 | Concentração de soluto na solução concentrada
TF | Temperatura de alimentação
T’1 | Temperatura de equilíbrio solução-vapor (temperatura de ebulição da solução)
TVo | Temperatura de condensação
P1 | Pressão de operação
PVo | Pressão de alimentação do vapor
Q | Fluxo de calor
ΔT
ETE
T’1
T1
TVo
ETE = T’1 – T1
ΔT : gradiente de troca de calor

## Slide 27
Balanço de massa
2) Câmara de condensação
(3)
F
xF
Vo
L1
xL1
D1
V1
1) Câmara de evaporação
(1)
(2)
𝐹 = vazão de alimentação
𝐿1 = vazão de saída líquido do evaporador
𝑉1 = vazão de vapor do evaporador
Onde:

## Slide 28
Balanço de energia
Convenção:
h : entalpia de líquido saturado
H : entalpia de vapor de aquecimento (VS)
H* : entalpia do vapor produzido (VSA)
λ : calor latente de condensação
(4)
hF
F
xF
TF
Vo
ρVo
HVo
L1
xL1
hL1
T’1
TVo
D1
HD1
P1
Q
V1
H*V1

## Slide 29
Troca de calor
Onde:
U : coeficiente global de troca de calor
A : área de contato com a solução
(5)
(6)

## Slide 30
Entalpias
hF
F
xF
Diagrama
Entalpia concentração
hL1
L1
xL1
H*V1 = HV1 + CpΔT
H*V1 = HV1 + 0,5 ETE
Cp = 0,5 cal/goC (vapor d’água)
λo ...Tabelas de vapor
(7)

## Slide 31
Pesquisa
Pesquisar sobre uma aplicação industrial de evaporador, com o máximo de detalhes.
Trabalho em grupo, para apresentação em sala de aula!