## Slide 1
Biorreatores para cultivo de células animais

## Slide 2: Nos biorreatores, devem-se assegurar as seguintes funções:
Controle do equilíbrio ácido-base (pH);
Controle da temperatura;
Troca de gases que permita um suprimento adequado de O2, assim como a eliminação do excesso de CO2;
Suprimento de nutrientes, utilizando meios de cultivo de formulação adequada;
Suprimento de suporte para adesão celular, no caso do cultivo de células aderentes;
Manutenção da assepsia, evitando contaminação por microrganismos, vírus e outras células.

## Slide 3
Aspectos fundamentais
- Garantir a homogeneidade de tais condições para toda a população de células
evitar a ocorrência de ambiente inadequado e que resulte a morte indesejada de parte da população de células
- Necessidade de sensores e sistemas de controle do processo para garantir as condições adequadas

## Slide 4: Inóculo e cultivo em pequena escala
Para garantir a reprodutibilidade do processo e a qualidade do produto final, os lotes de produção devem ser iniciados com células de características idênticas
Assim, existem os bancos de células, que possibilitam o fornecimento de culturas idênticas para todo um período de produção

## Slide 5
- Linhagens finitas são aquelas capazes de se duplicar um número limitado de vezes (após o que a proliferação cessa)
Linhagens contínuas são aquelas capazes de se duplicar indefinidamente (sendo também denominadas imortalizadas)
* OBS.: tanto as linhagens finitas como as contínuas podem ser propagadas e expandidas para constituírem bancos celulares caracterizados e conservados por criopreservação

## Slide 6: Inóculo e cultivo em pequena escala
Para garantir a reprodutibilidade do processo e a qualidade do produto final, os lotes de produção devem ser iniciados com células de características idênticas
Assim, existem os bancos de células, que possibilitam o fornecimento de culturas idênticas para todo um período de produção
As culturas são conservadas por criopreservação, a uma temperatura de – 196 oC
As culturas são normalmente fornecidas em criotubos

## Slide 7: Sequência resumida do processo de produção (linha ascendente)
Descongelamento da cultura (cuidados para evitar morte das células)
Suspensão das células em meio fresco (1 a 4 x 105 cél/mL)
Incubação e propagação até se constituir o inóculo *
Inoculação e fermentação
* Frasco estacionário, Garrafa Rotatória ou frasco agitado (Spinner ou Erlenmeyer), dependendo do tipo de crescimento da célula

## Slide 9: Frasco Spinner

## Slide 10
Esquema ilustrativo do processo completo (células em suspensão)

## Slide 11
Meio de cultura em que exemplares do vírus zika se multiplicam em células de macaco (Zorzetto, R. Esperança contra o zika. Pesquisa FAPESP, n. 245, julho de 2016, 2016).

## Slide 12
Esquema ilustrativo do processo completo (células aderentes)

## Slide 13
Considerações
A quantidade de frascos, de biorreatores intermediários e de etapas de propagação depende da capacidade do biorreator de produção
O “biorreator de produção” pode ser qualquer um dos diversos tipos, respeitada a forma de crescimento da célula

## Slide 14: Tipos de biorreatores
Grande variedade de tipos foram desenvolvidos
- tentativa de imitar o funcionamento de órgãos dos seres vivos
- adaptação da fermentação microbiana submersa ao cultivo de células animais
Classificações diferentes, sendo a mais útil a que se refere à homogeneidade do sistema
- homogêneo: células uniformemente suspensas no meio
- heterogêneo: células não homogeneamente distribuídas

## Slide 16
Aspectos importantes
- Material de construção (aço de qualidade farmacêutica)
- Rugosidade superficial (inferior a 0,8 μm)
- Juntas, anéis de vedação e membranas de válvulas em polímeros resistentes à esterilização e a ácidos e bases
Acabamento da superfície interna de um biorreator de 1.000.L para o cultivo de células animais. É possível observar, também, as pás do agitador e as chicanas, que são placas defletoras instaladas perpendicular-mente à parede do reator com o objetivo de evitar a formação de vórtices.

## Slide 17: Biorreatores Homogêneos
Vantagem dos biorreatores homogêneos: melhor monitoramento e controle das condições físico-químicas que os heterogêneos
Principais BH para células animais: tanque agitado, air lift e ondas
Dentre estes, o mais utilizado para produção em grande escala é o tipo tanque agitado

## Slide 18: 1. Biorreatores tipo tanque agitado
- São semelhantes aos empregados para fermentações com microrganismos
- Volumes úteis de até 20.000 L são viáveis em escala industrial
- Poucas linhagens celulares (como CHO e NS0) se destacam pela robustez e resistência ao cisalhamento, permitindo seu uso em processos industriais
- Desafio: manter a assepsia e a esterilidade em tanques de grandes dimensões, devido ao grande volume que deve ser manipulado e à existência de partes móveis

## Slide 19
Aspectos importantes
- Material de construção (aço de qualidade farmacêutica)
- Rugosidade superficial (inferior a 0,8 μm)
- Juntas, anéis de vedação e membranas de válvulas em polímeros resistentes à esterilização e a ácidos e bases
Acabamento da superfície interna de um biorreator de 1.000.L para o cultivo de células animais. É possível observar, também, as pás do agitador e as chicanas, que são placas defletoras instaladas perpendicular-mente à parede do reator com o objetivo de evitar a formação de vórtices.

## Slide 20
- No sistema devem haver válvulas de diafragma e suprimento de vapor para esterilização in situ (SIP)
- Devem haver também arranjos de válvulas para os fluidos destinados à limpeza in situ (CIP)
Selos mecânicos, ou acoplamentos magnéticos, nos eixos dos agitadores são necessários para garantir a contenção do sistema
A validação dos biorreatores é obrigatória, assim como de demais sistemas envolvidos na fabricação de biofármacos

## Slide 21
- No sistema devem haver válvulas de diafragma e suprimento de vapor para esterilização in situ (SIP)
- Devem haver também arranjos de válvulas para os fluidos destinados à limpeza in situ (CIP)
Selos mecânicos, ou acoplamentos magnéticos, nos eixos dos agitadores são necessários para garantir a contenção do sistema
A validação dos biorreatores é obrigatória, assim como de demais sistemas envolvidos na fabricação de biofármacos
Além disso, devem ser validados, também, os procedimentos de limpeza e de esterilização dos biorreatores

## Slide 22: 2. Biorreatores de Ondas
Principais partes
bolsa estéril de plástico flexível, para as células
plataforma móvel onde a bolsa fica apoiada
contém também acessórios para suprimento de gases, amostragem, adição de nutrientes e coleta do produto

## Slide 23
Esquema de funcionamento e foto de um biorreator de ondas
Bolsa
Plataforma
https://youtu.be/olGUYQAv3-w

## Slide 24
https://www.youtube.com/watch?v=olGUYQAv3-w

## Slide 25
A bolsa é fornecida já estéril e é descartável
Vantagem sob o ponto de vista de processo produtivo, sobretudo para escalas “não muito grandes”
Não é necessário esterilizar a bolsa na indústria, logo, elimina-se a validação deste processo
Não é necessário efetuar limpeza, eliminando-se, também, a validação deste procedimento

## Slide 26
O movimento do meio em forma de ondas é eficiente para:
- evitar zonas mortas
- manter as células em suspensão
- garantir a homogeneidade
- proporcionar baixas tensões de cisalhamento
As características deste biorreator também permitem uma transferência de oxigênio satisfatória
- valores de kLa da ordem de 3 a 4 h-1 foram obtidos em bolsas de 1 a 100 L
Ampliação de escala é limitada, devido à diminuição da relação área/volume
Há biorreatores de ondas de até 500 L (volume útil)

## Slide 27: 3. Biorreatores tipo air lift
Caracterizados pela elevada relação altura/diâ-metro (HL/DT) e pela existência de um cilindro concêntrico no seu interior (*)
Proporcionam baixos níveis de danos às células
Podem funcionar em qualquer modo de operação (item a ser estudado posteriormente)
Também tem limitação quanto à ampliação de escala, mas chega-se a 5.000 L
Atualmente* usado apenas por uma empresa para produção de anticorpos monoclonais e algumas proteínas terapêuticas *Ref. Ano 2008