## Slide 1: Método de fundição por cera perdida
Deise Shibata
Luana Vicente do Nascimento
Mirian Cobra Branco
Natalia Maia Sesma
Natasha Puntschart
Silas Rana Rosa de Campos

## Slide 2: Sumário
Histórico
Introdução
Palhetas de Turbinas Aeronáuticas
Processo
Vantagens e desvantagens do processo
Outras aplicações
Conclusão

## Slide 3: Histórico

## Slide 4: Histórico
O processo de microfusão é o processo de fundição mais antigo de que se tem conhecimento;
Provas arqueológicas sugerem que o uso desse processo tenha se iniciado na Idade do Bronze, cerca de 4000 A.C.
No século XVI o processo foi amplamente utilizado por artistas e escultores;
No século XIX foi adaptado por dentistas e joalheiros na fabricação de peças, normalmente, em ouro.
Perseu e a cabeça da medusa

## Slide 5: Histórico
Segunda Guerra Mundial: desenvolvimento de ligas capazes de resistir a elevadas temperaturas e tensões , mas que não eram passíveis à usinagem e conformação;
Solução: utilização do processo de fundição por cera perdida;
Hoje a indústria produz diversos componentes, desde conexões sanitárias a palhetas de turbinas aeronáuticas.
Palheta de turbina aeronáutica
Tacos de golfe

## Slide 6: Introdução

## Slide 7: Introdução
O que é?
Basicamente consiste em preencher com metal líquido a cavidade de um molde contendo geometria idêntica à peça desejada
De forma econômica, produz peças com excelente precisão dimensional
Produz peças sem linha de partição
Permite máxima liberdade de desenho e detalhes em uma ampla variedade de metais e ligas

## Slide 8: Palhetas de Turbinas Aeronáuticas

## Slide 9: Palhetas de Turbinas Aeronáuticas
Propriedades requisitadas:
  Resistência a altas temperaturas;
  Resistência a corrosão;
  Alta resistência mecânica;
  Geometria complexa;
  Ótimo acabamento;
Escolha do material;
Escolha do processo de fundição.

## Slide 10: Palhetas de Turbinas Aeronáuticas
Superligas de níquel:
  Matriz de Ni (γ – CFC)
  Co, Fe, Mo, W dissolvidos em solução sólida
  Precipitados de γ'-Ni3Al, Ti distribuídos de forma coerente

## Slide 11: Palhetas de Turbinas Aeronáuticas
A) Fundição convencional, grãos cristalinos distribuídos aleatoriamente;
B) Fundição por cera perdida, grãos colunares alongados;
C) Fundição por cera perdida monocristal

## Slide 12: Palhetas de Turbinas Aeronáuticas

## Slide 13: Palhetas de Turbinas Aeronáuticas

## Slide 14: Processo

## Slide 15: Processo
Esquema do processo de fundição por cera perdida

## Slide 16: Processo
Produção do modelo
Nessa etapa, é feita a injeção de uma cera pastosa em uma matriz metálica.
A cera utilizada deve ter propriedades específicas para a posterior produção do molde.
A produção desse modelo deve atender as especificações do produto final.

## Slide 17: Processo
Produção do molde
A partir do modelo em cera, são depositadas camadas sucessivas de material cerâmico de granulometrias diferentes, até atender a resistência necessária para a solidificação do metal.
Essas deposições são feitas por imersão ou aspersão.
Cachos dos moldes cerâmicos

## Slide 18: Processo
Deceragem e calcinação
Nesse processo a cera é retirada do molde por calor e pressão, geralmente em um autoclave.
A cera é retirada pela ação da gravidade.
Depois de retirada a cera, deve ser feita a calcinação para aumentar a resistência mecânica do molde
Cachos dos moldes cerâmicos

## Slide 19: Processo
Vazamento do metal e retirada do molde
O material metálico é vertido no molde e após solidificação, o molde cerâmico é quebrado, geralmente por processo manual ou mecânico.
Cachos durante e após a solidificação do metal

## Slide 20: Processo
Na fabricação de palhetas de turbinas o processo de preenchimento do molde pelo metal líquido consiste na sucção do metal através da diminuição da pressão ao redor do molde, com isso, o preenchimento de seções finas é favorecido.
Essa técnica é chamada de vazamento CLA (Counter-gravity Low-pressure Casting)
Comparação do Vazamento Convencional e CLA

## Slide 21: Processo
O processo de solidificação das palhetas é unidirecional, produzindo grãos colunares, no entanto, recentemente tem se produzido palhetas monocristalinas, garantindo maior resistência à fluência, devido ao uso em elevadas temperaturas.
Solidificação unidirecional
Solidificação de monocristais

## Slide 22: Vantagens e desvantagens do Processo

## Slide 23: Vantagens do processo
Custo inicial baixo com ferramental (conformação);
Técnicas rápidas de produção do modelo;
Teste de viabilidade de produção;
Excelente acabamento superficial.

## Slide 24: Vantagens do processo
Eliminação de desperdícios:
Obtenção de peças no tamanho desejado (custos de material);
Redução de usinagem (tempo).

## Slide 25: Vantagens do processo
Flexibilidade e capacidade de projeto:
Diversas escolhas de ligas;
Flexíveis configurações internas e externas;
Máxima liberdade de desenho e detalhes;
Excelente reprodutibilidade.

## Slide 26: Vantagens do processo
Solidificação convencional  solidificação direcional (grãos colunares);
Aquecimento do conjunto molde-metal, com resfriamento direcional.

## Slide 27: Vantagens do processo
Palhetas monocristalinas;
Constricção no molde de forma a somente um cristal ultrapassar essa barreira;
Maximiza resistência à fluência.

## Slide 28: Desvantagens do processo
Dimensão das peças é limitada.

## Slide 29: Outras aplicações

## Slide 30: Outras aplicações
O processo de microfusão, ou fundição por cera perdida tem diversas outras aplicações industriais. Desde pequenas joias e semi-joias até peças complexas para indústrias de mecânica pesada.

## Slide 31: Outras aplicações
Confecção de joias e bijuterias

## Slide 32: Outras aplicações
Tubos e conexões
Suprimentos para válvulas

## Slide 33: Outras aplicações
Hélices de embarcações
Peças automotivas
Peças para cutelaria

## Slide 34: Conclusão

## Slide 35: Conclusão
A microfusão, ou fundição de precisão pelo método da cera perdida, aumenta a liberdade de configuração construtiva de maneira extraordinária. Através dela podem ser produzidas peças de forma complexa, com espessuras de paredes reduzidas, alta qualidade superficial e tolerâncias dimensionais estreitas. Além disso, esse processo, juntamente com a multiplicidade de tipos de ligas, permite o surgimento de novas soluções econômicas para o desenvolvimento dos mais diferentes tipos de peças.
No caso específico de fabricação de palhetas de turbina esse é o único processo de fabricação indicado dada a geometria, espessuras e o acabamento requeridos para esses componentes.