## Slide 1: Lingotamento Contínuo
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

## Slide 2: História do Lingotamento Contínuo
O vazamento de metais líquidos para dentro de componentes e produtos perfilados é uma tecnologia já utilizada pelo povo chinês na antiguidade, quando criavam artefatos fundidos a partir d bronze e de ferro líquido.
O conceito de lingotamento contínuo surgiu em 1840, com o americano George Sellers, na tentativa de lingotar tubos de chumbo.
Em 1846, Henry Bessemer idealizou uma máquina de lingotamento contínuo para aços, na qual consistia em lingotar as placas de aço entre dois cilindros refrigerados a água.

## Slide 3
Em 1887, o alemão R. M. Daelen elaborou uma proposta para uma planta de lingotamento contínuo, que corresponde ao desenho similar às máquinas atuais. Porém, ainda apresentava algumas dificuldades e barreiras que impedia a produção em escala industrial.
Em 1933 Siegfried Junghans, patenteou um sistema de oscilação do molde, o qual tornou viável a produção de aço em escala industrial e a implementação efetiva do lingotamento contínuo na siderurgia.
Atualmente, 85% da produção mundial de aço é processado através do lingotamento contínuo e o restante através do lingotamento convenciaonal.

## Slide 4: Definição do Processo
Lingotamento Contínuo é o processo pelo qual o metal líquido é solidificado em um produto semi-acabado no formato de tarugo, bloco, beam blank ou placa.
O processo de lingotamento contínuo pode ser definido pelas seguintes características:
→ O lingotamento é executado para o interior de um molde de extremidades abertas;
→ Peças lingotadas são substancialmente mais compridas que o molde;
→ Os tamanhos da bitola permitem uma redução mínima em processo subseqüentes (laminação, forjamento ou extrusão);

## Slide 5: Tipos de Processos
Basicamente três diferentes tipos de processo emergiram do desenvolvimento do lingotamento contínuo a partir das mais de 5000 patentes:
→Processos com molde fixo (sem lubrificação) – onde o molde ou é preso ao sistema de alimentação ou com uma superfície de metal livre, combinados com uma extração de veio intermitente para reduzir o atrito;
→Processo com molde oscilante (com lubrificação) – onde a oscilação do molde para cima e para baixo com uma velocidade variável, permite uma extração contínua do veio com baixíssimo atrito com as paredes laterais do molde;
→Molde progressivo – onde a cavidade do molde é formada por uma roda, rolo, correia ou combinações com uma superfície de metal livre. Normalmente nenhuma lubrificação é necessária, além de um filme “não aderente”.

## Slide 6: Engenharia da Máquina de Lingotamento

## Slide 7: Fluxograma Básico de Aciaria

## Slide 8: Máquina de Lingotamento
Tipos de Máquinas:
→ Verticais
→ Curvas
→ Horizontal

## Slide 9
Válvula Gaveta:
→ Controlar o fluxo de aço.
Tubo Longo:
→ Evitar perdas térmicas e reoxidação
do aço.

## Slide 10
Distribuidor: Manter a velocidade constante; controlar a velocidade;
distribuir nos veios; manter a qualidade do aço.

## Slide 11
- Manter a velocidade constante:

## Slide 12
Controlar a velocidade: elevada precisão

## Slide 13
Distribuição nos veios de forma uniforme

## Slide 14
Manter a qualidade do aço
→ Materiais incorporados no distribuidor:
inclusões exógenas.
→ Revestimento com refratários e
Isolantes; aquecimento prévio.

## Slide 15
Constituição do distribuidor:
- Refratários e isolantes:
Válvula: Alta alumina ou
zirconita.
Revestimento de serviço:
Magnesianos, aluminosos e
dolomíticos.
Revestimento permanente:
Geralmente aluminosos.
Isolante: Massa ou tijolo de baixa condutividade térmica.

## Slide 16
Molde
- Cobre, variando de 0,5 a 1,0 metro.
- Montagem na caixa.
Cobre (398 W/mK) x Prata (428 W/mK)

## Slide 17
Resfriamento Secundário:
Água lançada diretamente sobre a superfície, através de bicos
Injetores.
Função de promover a solidificação total do aço
Resistir as tensões mecânicas provocadas pelo endireitamento
Rolos endireitadores:
>1100ºC: trincas por não resistir a deformação
<700ºC: Operação inviabilizada pelos altos esforços
Temperatura ideal: 1000ºC – 1100ºC

## Slide 18
Zona de Corte
Tesoura:
- Oxicorte:
Melhor acabamento.
Óxidos depositados na
superfície do tarugo.
Manutenção mais demorada e
com maiores custos.

## Slide 19
Leito de resfriamento.
- Proporcionar resfriamento homogêneo, evitando empenamentos.

## Slide 21: Molde ou Resfriamento Primário
Primeira etapa de solidificação.
Objetiva criar uma casca que suporte a pressão metalostática e as tensões no processamento sem aparecimento de trincas ou fratura.
A espessura mínima da casca deve ser de 15 a 20% da área do tarugo.

## Slide 22: Molde
Os moldes LC possuem um sistema de oscilações vertical.
As oscilações reduzem o atrito, entre a casca e as paredes do molde, impedindo aderência e aliviando as tensões de extração.

## Slide 23: Molde
A lubrificação das paredes é feita depositando uma camada de pó refrátario sobre a superfície do metal.
O pó fluxante também retém as inclusões e forma uma capa térmica na superfície de metal.

## Slide 24: Molde
O nível de metal deve ser controlado para evitar o transbordo ou o esvaziamento em demasia.
O comprimento do molde é importante.

## Slide 25: Marcas de Oscilações
Estrutura descontínua, ocorre devido ao transbordamento de aço líquido sobre a casca já formada.
Esse transbordamento acontece no ciclo de subida do molde e apresenta três situaçõs possíveis.

## Slide 26: Marcas de Oscilações
A casca dobrada favorece a nucleação de sólido e deste modo as dobras nuclearão fortes marcas supericiais.
A casca dobrada é refundida devido as correntes convectivas e surge uma nova casca.
A casca formada retorna a curvatura fixando-se novamente na superfície do molde.

## Slide 27: Marcas de Oscilações
Análises mais específicas da profundidade das marcas superficiais apontam para uma forte influência da frequência e amplitude das oscilações e o consumo de lubrificante.

## Slide 28: Marcas de Oscilações
No geral, observado para qualquer viscosidade, a profundidade aumenta com o aumento do consumo de lubrificante.
Para pós com baixa viscosidade, o aumento da frequência e redução da amplitudo implica na redução da profundidade.

## Slide 29: Transferência de Calor
É importante que o material do molde apresente boa condutividade térmica. Geralmente Cu e suas ligas.
Ag, Cr e Zr são adicionados para conferir melhores propriedades mecânicas em altas temperaturas.
Revestimentos de Ni e Cr reduzem o atrito e o desgaste.

## Slide 30: Transferência de Calor
A camada de metal sólido forma uma barreira a remoção do calor latente de solidificação, tendo influência crescente no processo.
No metal líquido, a convecção térmica elimina os gradientes térmicos.
O ideal é que as paredes do molde não apresentem uma resistência térmica significativa.

## Slide 31: Transferência de Calor
Os movimentos de convecção, gerados no vazamento, asseguram a homogeneização da temperatura e da TC do L/S.
A formação de uma fenda entre as paredes do molde e a superfície pré solidificada afeta a retirada de calor.
Esse GAP é formado pelo efeito de contração da mudança de estado.

## Slide 32: Transferência Newtoniana
É caracterizada por três resistências térmicas:
→ Interface metal/molde;
→ Resistência térmica da parede;
→ Interface molde/fluído de refrigeração;

## Slide 33: Transferência Newtoniana
Vale ressaltar que na região de separação física molde/metal existe uma deficiência na retirada de calor.
A eficiência da extração de calor depende diretamente da velocidade da água de refigeração, espessura das paredes do molde e do percentual de carbono do aço.

## Slide 34: Resfriamento Secundário ou Região de chuveiros
O tarugo pré-solidificado no molde é suportado por rolos e o resfriamento é realizado pelo jato de água dos chuveiros.
Objetiva a solidificação final do poço líquido no interior do tarugo, antes da região de corte.

## Slide 35: Resfriamento Secundário ou Região de chuveiros
Taxa de retirada de calor:
Velocidade do resfriamento.
    → Resfriamento Rápido X Resfriamento Lento
A temperatura da superfície e a vazão de água dos chuveiros diminuem gradativamente do primeiro ao último conjunto.

## Slide 36: Resfriamento Secundário ou Região de chuveiros
Aço-carbono
Devido ao polimorfismo do Ferro, deve-se manter uma temperatura mínima para a solidificação do poço líquido, porém com um limite que impeça a transformação estrutural Feγ – Feα.

## Slide 37: Resfriamento Secundário ou Região de chuveiros

## Slide 38: Resfriamento Secundário ou Região de chuveiros
As principais características que a etapa de resfriamento secundário deve apresentar são:
→ Capacidade de extração de calor;
→ Controle da temperatura da superfície;
→ Ajuste dos controladores de vazão para as diferentes zonas de chuveiros;
→ Aplicação uniforme da água de refrigeração;

## Slide 39: Resfriamento Secundário ou Região de chuveiros
Parâmetros que influenciam a profundidade do poço de metal líquido:
→ Velocidade de lingotamento;
→ Comprimento da região de chuveiros;
→ Quantidade de zonas;
→ Número de chuveiros por zona;

## Slide 40: Resfriamento Secundário ou Região de chuveiros
Parâmetros que influenciam a temperatura de superfície do tarugo:
→ Velocidade de lingotamento;
→ Quantidade e tipo de rolos;
→ Vazão de água nos chuveiros;
→ Comprimento da zona de chuveiros;

## Slide 41: Chuveiros
Troca térmica entre o tarugo e as gotas, bem como com a nuvem de vapor formada próxima ao tarugo.
Na entrada e saída de cada zona de chuveiros deve-se conhecer a temperatura superficial, objetivando o controle de vazão de água, reduzindo ou aumentando a taxa de retirada de calor em cada zona.

## Slide 42: Chuveiros
Parâmetros que influenciam a troca de calor:
→ Vazão da água;
→ Aumento na distância entre bicos e tarugo;
→ Diâmetro do bico;

## Slide 43: Oscilação do molde
Evitar aderência entre camada solidificada e molde;
Normalmente é ciclo senoidal;
Essencial para a eliminação de perfurações;
Desgaste;
Notes: <number>

## Slide 44
Notes: <number>

## Slide 45: Agitador Eletromagnético
→ Zona coquilhada, onde a estrutura consiste de finos cristais equiaxiais;
→ Zona colunar, cujas dendritas se estendem para dentro a partir da zona coquilhada, em uma direção aproximadamente perpendicular á superfície do tarugo;
→ Zona equiaxial, que consiste de dendritas orientadas aleatoriamente no centro da seção lingotada;
Notes: <number>

## Slide 46
Os agitadores eletromagnéticos (EMS) no molde promovem uma maior homogeneidade térmica, o que leva a uma redução nos gradientes de temperatura e concentração de solutos na região anterior da frente de solidificação, inibindo o crescimento de dendritas, favorecendo a zona equiaxial e diminuindo a formação de trincas.
Notes: <number>

## Slide 47: Velocidade do lingotamento
Aumento de transferência de calor, tanto no meio da face quanto nos cantos do molde;
Quanto maior a velocidade de vazão no molde, menor o tempo de residência nele, levando a uma menor espessura da casca, levando a um tarugo mais quente;
Aumentando ou diminuindo a velocidade localmente no molde, pode ocorrer diferenças na solidificação, ocorrendo defeitos como trincas;
Notes: <number>

## Slide 48: Lubrificante
É usado um óleo vegetal (óleo de soja) como uma fina camada no molde. O óleo se decompõe (pirólise) para formar uma camada de gás para que evite a aderência da casca do tarugo à parede do molde;
Evita também o aparecimento de trincas na hora da retirada do tarugo do molde;
Notes: <number>

## Slide 49: Lingotamento Contínuo x Convencional
→ Facilidade de controle do processo pelo fato;
→ Repetibilidade;
→ Rendimento;
→ Flexibilidade operacional;
→ Custo;
→ Economia de energia;
→ Economia de mão de obra;
→ Melhorias na qualidade e consitência do produto;
→ Menores emissões nocivas para o ambiente e operadores;
→ Estímulo ao crescimento de novos tipos de usinas como mini aciarias;
→ Redução dos níveis de estoque;

## Slide 50: Lingotamento Contínuo x Convencional
Rendimento Médio | Lingotamento Contínuo | Lingotamento Convencional | Diferença
Placas 150 – 300x800 -3000 mm | 95% | 84,5% | 10,5%
Bloco > 240x240 mm | 96,5% | 83,1% | 13,4%
Tarugos <=240mm (90x90 mm – 160x160 mm) | 98,2% | 81,3% | 16,9%

## Slide 51: Evolução da Participação do Lingotamento Contínuo
Fonte: International Iron and Steel Institute, 2007.

## Slide 52: Perfil do uso de protecao entre panela e distribuidor
Protecao Panela/Distribuidor | %
Valvula Longa | 69
Jato Aberto | 23
Valvula Longa + Jato Aberto | 19

## Slide 53: Perfil do uso de modificadores de fluxo nos distribuidores
Modificadores de Fluxo-Distribuidor | %
Barreira | 50
Inibidor de Turbulencia | 6
nada | 44

## Slide 54: Perfil do uso de isolantes termicos nos distribuidores
Isolante Termico no Distribuidor | %
Casca de arroz | 56
Casca de Arroz + Po (dupla camada) | 31
Somente Po | 6
Protecao de Argonio | 6

## Slide 55: Perfil do uso de controladores de fluxo nos distribuidores
Controle de fluxo do Distribuidor | %
Valvula Calibrada | 63
Tampao | 25
Valvula Gaveta | 6
Tampao ou Valvula Calibrada | 6
Valvula Gaveta ou Valvula Calibrada | 0

## Slide 56: Conicidades nas maquinas de lingotamento continuo no Brasil
Conicidade do Molde | %
Linear | 25
Dupla | 5
Tripla | 40
Multi | 5
Parabolica | 25

## Slide 57: Uso de rolos de pé nas maquina de lingotamento continuo
Suporte abaixo do molde | %
Com rolo de pé | 50
Sem rolo de pé (ate 160 mm) | 50

## Slide 58: Controle de nivel de molde nas maquinas de lingotamento continuo
Controle de Nivel de Molde | %
Eletromagnetismo | 38
Radiometrico com Co60 | 50
Radiometrico com Ce137 | 12

## Slide 59: Uso de agitadores eletromagneticos nas maquinas de lingotamento continuo
Agitador Eletromagnetico | %
Sem | 44
Molde (MEMS) | 38
Molde e veio (MEMS + SEMS) | 13
Molde e ao final da solidif (MEMS + SEMS) | 6

## Slide 60: Tipos de barra falsa nas maquinas de lingotamento continuo
Barra Falsa | %
Rígida | 56
Semi-rígida | 19
Articulada | 25

## Slide 61: Sistemas de corte nas maquinas de lingotamento continuo
Sistemas de Corte | %
Oxicorte | 75
Tesoura mecanica | 25
Tesoura hidraulica | 0

## Slide 62: Leitos de resfriamneto nas maquinas de lingotamento continuo
Leitos de Resfriamento | %
Marchante | 56
Fixo | 44

## Slide 63: Referências Bibliográficas
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/BUOS-8DNH3M/1/lucas_vieira_penna.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingotamento_cont%C3%ADnuo
http://www.demet.ufmg.br/docentes/parreiras/PDF/finaldecurso(Leo).pdf
http://www.industry.siemens.com.br/industrysolutions/metals-mining-br/pt/metais/lingotamento-continuo/Pages/lingotamento-continuo.aspx