## Slide 1: Metalurgia do pó
Amanda Borges
Bárbara Vieira
Laila Ribeiro
Rafael Meireles
Thales Augusto
Prof. Dr. Gilberto Coelho

## Slide 2: Sumário
Introdução
Histórico
Processo
Vantagens e desvantagens
Aplicações

## Slide 3: Introdução
Definição: técnica metalúrgica que consiste em transformar pós de metais, óxidos metálicos, carbonetos ou mesmo substâncias não-metálicas em peças com resistência adequada à finalidade a que se destinam sem recorrer à fusão, empregando-se pressão e calor.

## Slide 4: Breve histórico
Época | Desenvolvimento e origem
3000 A.C. | Ferro-esponja para ferramentas – Egito, África, Índia
1829 | Método Wollaston (base da moderna metalurgia do pó) – Grã-Bretanha
1830 | Sinterização de compactados de vários pós metálicos – Europa
1870 | Patente para materiais de mancais produzidos a partir de pós metálicos (percursores das buchas autolubrificantes) – EUA
Início séc. 20 | Coolidge desenvolve processo para produção de filamentos de lâmpadas incandescentes – EUA
Década 1940 | Tecnologia do pó de ferro – EUA
1960 em diante | Materiais metálicos de alta densidade via forjamento do pó – EUA
1970 em diante | Ligas especiais, compactação isostática a quente, aços para ferramentas sinterizadas, etc. – EUA
1980 em diante | Técnicas de solidificação rápida e tecnologia de moldagem por injeção – EUA
Método Wollaston: fabricação de platina compacta a partir de pó esponjoso desse metal, obtido pela transformação de um cloreto de amônio e platina.

## Slide 5: O processo de produção da metalurgia do pó envolve quatro etapas fundamentais: a obtenção dos pós, a mistura, a compactação e a sinterização.

## Slide 6: Produção de pós
A matéria – prima na metalurgia do pó é um fator fundamental
É extremamente necessário um controle rigoroso da produção dos pós, para que suas propriedades e características sejam determinadas e controladas com precisão.
É considerado um pó uma partícula menor que 500 microns.

## Slide 7: Produção de pós
A qualidade do pó metálico está relacionada com o seu processo de obtenção. Os métodos de fabricação dos pós podem ser classificados nas seguintes classes:
Reações químicas e decomposição
Atomização de metais fundidos
Deposição Eletrolítica
Processamento mecânico de materiais sólidos
Um pó metálico pode ser produzido por mais de um método.

## Slide 8: Produção de pós
Metalurgia do Pó do Titânio
Processos de Produção de Ligas de Titânio por Metalurgia do Pó
Uma variedade de ligas de titânio pode ser obtida por metalurgia do pó, entre as quais:
Ti-6Al-4V,
Ti-6Al-6V-2Sn,
Ti-10V-2Fe-3Al,
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo
Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo

## Slide 9: Produção de pós
Porém, cerca de 90 % dos esforços de desenvolvimento de metalurgia do pó se concentram na liga Ti-6Al-4V, embora seja crescente o desenvolvimento da liga Ti-10V-2Fe-3Al.

## Slide 10: Produção de pós
A alta reatividade do titânio, principalmente com o oxigênio, limita a aplicação dos processos de produção de pós metálicos aos processos menos tradicionais.
As ligas de titânio podem ser produzidas por duas variantes do processo de atomização centrífuga, que são:
Processo do eletrodo rotativo (“Rotating electrode process, “REP”);
Processo de eletrodo rotativo com plasma (“Plasma rotating electrode process”, “PREP”);
Além dos processos mecânicos de Hidrogenação – Desidrogenação (HDH).

## Slide 11: Produção de pós
O processo de eletrodo rotativo, utiliza um arco elétrico (formado a partir de um eletrodo de tungstênio) para fundir o titânio ou liga de titânio a partir de barra metálica ou lingote de titânio comercialmente puro, em movimento rotativo. O metal líquido é rapidamente recolhido sob a forma de gotas que resfriam em contato com a atmosfera, as quais na forma solidificada são recolhidas no fundo de uma câmara.

## Slide 12: Produção de pós
No processo PREP o arco plasma é utilizado para fundir a matéria-prima rotativa.

## Slide 13: Produção de pós
A principal característica de ambos os processos é sua capacidade de manter baixos teores de elementos intersticiais com a mínima contaminação possível. A vantagem do processo PREP sobre o processo REP é impedir a presença de inclusões de tungstênio originados do eletrodo. Os pós obtidos pelas técnicas PREP e REP são aproximadamente esféricos no seu formato.

## Slide 14: Produção de pós
HDH - Processos Mecânicos:
Utilizados em hidretos metálicos, como o hidreto de titânio (TiH2). O processo HDH consiste em hidrogenar a esponja do titânio obtida no processo Kroll ou mesmo cavacos e subprodutos da usinagem de peças de titânio para tornar possível, pela fragilização, a produção de pós de hidreto de titânio (TiH2), injetando hidrogênio para reagir com titânio em um forno a vácuo a aproximadamente 500 °C.

## Slide 15: Produção de pós
HDH - O objetivo da moagem é provocar a fragmentação e consequente diminuição do tamanho de partícula do material através do choque entre uma massa dura e o próprio material.

## Slide 16: Característica dos pós
É importante conhecer algumas características dos pós para uma melhor utilização destas matérias primas, tais como:
Pureza e composição química;
Microestrutura da partícula;
Tamanho da partícula e distribuição granulométrica;
Porosidade;
Densidade Aparente;
Velocidade de escoamento;
Superfície específica;
Compressibilidade;
Resistência verde.

## Slide 17: Característica dos pós
Pureza e composição química
As impurezas contidas no metal podem afetar condições de compactação e sinterização, bem como alterar as propriedades requeridas no produto final.

## Slide 18: Característica dos pós
Microestrutura da Partícula
A estrutura cristalina dos pós exerce grande influência no comportamento durante a compactação e sinterização dos pós e nas propriedades do produto final. Elas pode ser monocristalinas ou policristalinas.

## Slide 19: Característica dos pós
Por um lado as partículas policristalinas podem dificultar a compactação, porém esse efeito é compensado pela maior ductilidade que a maior parte das partículas.

## Slide 20: Característica dos pós
Tamanho e forma de partícula
Dois fatores de grande importância em pós metálicos, e são obtidos de acordo com o processo de obtenção dos pós.

## Slide 21: Característica dos pós
A partícula esférica é aparentemente mais favorável para a compactação, porém as formas mais irregulares tendem a produzir peças compactadas com melhor sinterização, devido à maior interação e contato das várias superfícies e contornos das partículas entre si.

## Slide 22: Característica dos pós
Tamanho e forma de partícula

## Slide 23: Característica dos pós
(a) Telúrio, moido.
(b) Liga Fe, atomização a gás (argônio).
(c) Tungstênio, reduzido por gás, agregado poligonal.
(d) Estanho, atomizado com ar, arredondado com ligamentos.
(e) Liga Fe, atomizado por centrifugação, esférico.
(f) Estanho, resfriamento rápido sobre uma placa, flocos.

## Slide 24: Característica dos pós
(g) Aço inox, atomizado com água.
(h) Paládio eletrolítico, esponja.
(i) Níquel, decomposição química da carbonila, porosa.
(j) Vidro metálico de Fe.
(k) Titânio, reduzido com Na e moído, irregular.
(l) Hidreto de Nióbio, moído, irregular.

## Slide 25: Mistura, homogeneização e lubrificação dos pós
A mistura é a operação na qual dois ou mais pós de composições diferentes são adequadamente e na proporção requerida misturados.
A homogeneização é operação que realiza mistura de pós de idêntica composição.
A Lubrificação tem o objetivo de diminuir o atrito ente o compactado e os componentes do ferramental empregado na operação de compactação.
As operações de mistura e homogeneização podem ser realizadas no mesmo equipamento.

## Slide 26: Compactação
O pó é colocado em matrizes que estão montadas em prensas de compressão, onde é comprimido a pressões determinadas em função de sua composição e das características finais que se desejam nas peças sinterizadas.
A compactação gera uma peça com formato final chamada de compactado verde, que é muito frágil, e o manuseio inadequado pode “esfarelar” a peça.

## Slide 27: Compactação
Os principais objetivos da compactação são:
conformar o pó e conferir a geometria final da peça;
conferir a adequada massa específica a verde ao compactado;
conferir a resistência mecânica necessária para o posterior manuseio;
proporcionar o necessário contato entre as partículas de pó, para que a operação de sinterização seja efetuada de modo mais eficiente.

## Slide 28: Compactação
As pressões de compactado exigidas na metalurgia do pó variam em função dos materiais, das características finais desejadas das peças sinterizadas e da quantidade e qualidade do lubrificante adicionado à mistura para facilitar a compactação.
Materiais | Pressão (KN/cm²)
Peças de latão | 40 a 70
Buchas autolubrificantes (bronze) | 20 a 30
Escovas coletoras (Cu – grafite) | 35 a 45
Metal duro | 10 a 50
Peças de Aço Baixa intensidade Média intensidade Alta densidade | 30 a 50 50 a 60 60 a 100

## Slide 29: Compactação
Os principais métodos de compactação são:
prensagem uniaxial a frio;
prensagem isostática a frio;
prensagem uniaxial a quente;
prensagem isostática a quente.

## Slide 30: Compactação a frio
Os processos a frio podem ser divididos em 3 estágios:
no primeiro estágio, as partículas são rearranjadas eliminando parcialmente a formação de vazios;
no segundo estágio, ocorre a deformação plástica das partículas, que depende principalmente da ductilidade do pó e está diretamente relacionada à sua compressibilidade; e
no terceiro estágio, as partículas que ficaram frágeis devido ao encruamento nos estágios anteriores, fraturam e formam fragmentos menores.
Peças que devem ter alta densidade, elevada dureza e resistência a tração é compactada a quente.

## Slide 31: Prensagem uniaxial a frio
A prensagem uniaxial a frio é a mais comum e econômica das técnicas de prensagem. É um processo versátil, prático e rápido, utilizado na conformação de peças com pequenas tolerâncias dimensionais.
Consiste na compactação do pó em um molde, normalmente metálico, pela ação de punções e com aplicação vertical de carga.
Durante a prensagem são necessários alguns requisitos básicos, para se evitarem falhas durante a sinterização, tais como:
distribuição homogênea de tensões;
aplicação controlada da tensão;
remoção cuidadosa do compactado após a prensagem.

## Slide 32: Prensagem uniaxial a frio

## Slide 33: Prensagem isostática a frio
A prensagem isostática a frio consiste na aplicação da pressão feita hidrostaticamente no interior de um vaso de pressão. O processo ocorre em temperatura ambiente, e a pressão atua igualmente em toda a superfície de um molde flexível, que comprime o pó uniformemente até a obtenção de um compactado com geometria externa menor, porém similar à do molde original.
O equipamento consiste, basicamente, de um receptáculo de material flexível, normalmente feito de elastômeros (borracha, cloreto de polivinil etc.) Em geral, o material (pó ou uma mistura de pós) a ser prensado isostaticamente, a frio, já sofreu um processo de prensagem uniaxial visando conferir a forma desejada.

## Slide 34: Prensagem isostática a frio

## Slide 35: Prensagem uniaxial a quente
A prensagem uniaxial a quente combina compactação uniaxial e aquecimento, obtendo-se produtos com maior massa específica. O processo consiste na conformação do pó em um molde feito de material refratário (normalmente grafite), pela ação de punções e aplicação vertical de carga.
A carga é aplicada dentro de um forno que opera em atmosfera inerte ou em vácuo, para se evitar a oxidação ou nitretação do pó e dos componentes da prensa pelo ar. As temperaturas utilizadas são menores do que as necessárias em uma sinterização convencional, devido ao efeito de densificação provocado pela pressão.

## Slide 36: Prensagem uniaxial a quente

## Slide 37: Prensagem isostática a quente (HIP)
A prensagem isostática a quente é um processo que emprega, simultaneamente, pressão isostática e temperatura, obtendo-se as maiores taxas de densificação e compactados inteiramente densos. O pó é pré compactado por prensagem uniaxial ou isostática a frio antes de ser colocado no molde flexível. A seguir, é hermeticamente selado em um recipiente flexível, que possui a capacidade de se deformar em elevadas temperaturas. Os recipientes são de material metálico, para peças de formas simples, ou de material cerâmico/vidro, para peças de formas complexas. Durante o processo, o compactado é submetido a uma pressão uniforme transmitida por um gás (geralmente argônio) em todas as direções. As pressões de compactação variam de 20 MPa a 300 Mpa.

## Slide 38: Prensagem isostática a quente (HIP)

## Slide 39: Sinterização

## Slide 40: Sinterização
É a etapa de consolidação final da peça e consiste no aquecimento das peças comprimidas a temperaturas específicas.

## Slide 41: Sinterização
É feito o aquecimento, a altas temperaturas, do compactado verde, porém não chegam à temperatura de fusão do metal base. Este aquecimento é feito sob controle de algumas variáveis, como por exemplo: temperatura, velocidade de aquecimento e resfriamento, tempo de permanência e atmosfera em contato com a peça.

## Slide 42: Controle das variáveis: Temperatura
O controle da temperatura é feito pois, como a temperatura de sinterização é próxima à temperatura de fusão do metal, gera uma força coesiva muito grande, num curto espaço de tempo (poucos segundos).

## Slide 43: Controle das variáveis: Tempo de aquecimento
Tempo de aquecimento é estudado pois, dependendo da temperatura, ele melhora a coesão do compactado.

## Slide 44: Controle das variáveis: Controle da atmosfera
O controle da atmosfera é feito para:
evitar oxidação;
prevenir/minimizar reações químicas entre o compactado verde e gases da atmosfera;
remove impurezas superficiais e internas que possam existir etc.

## Slide 45: Zonas de operação
A sinterização é feita, normalmente, em fornos contínuos, caracterizados por três zonas de operação: pré-aquecimento, manutenção da temperatura e resfriamento.

## Slide 46: Contração do compactado
Ocorre uma contração do compactado verde, em comparação com a peça final, chega a ser de 40% do volume e em alguns casos elimina a porosidade existente.

## Slide 47: Operações secundárias
São operações frequentemente aplicadas após a sinterização, e tem como objetivo:
Conferir melhor acabamento;
Maior precisão dimensional às peças;
Melhor densidade;
Melhor dureza;
Melhor resistência mecânica; etc.

## Slide 48: Exemplos de operações secundárias:
Calibragem: durante a sinterização, as peças podem sofrer mudanças não esperadas nas dimensões e até empenar. Para corrigir os defeitos, utiliza-se a calibragem, que é uma deformação plástica por aplicação de pressão em moldes específicos. O resultado é melhor precisão dimensional.

## Slide 49: Exemplos de operações secundárias:
Recompressão: uma nova compressão após a sinterização aumenta a densidade e melhora as propriedades mecânicas do material. Os esforços envolvidos são bem maiores que na calibragem. Por exemplo, pastilhas de metal duro, utilizados como ferramentas de usinagem, não podem ser re-comprimidas. Caso existam deformações, devem ser lapidadas ou retificadas.

## Slide 50: Exemplos de operações secundárias:
Tratamentos térmicos: as peças sinterizadas podem ser submetidas a tratamentos térmicos convencionais para melhoria das propriedades mecânicas. Em tratamentos superficiais (cementação e nitretação) a densidade é fator importante, devido a difusão dos gases através de seus poros (quanto maior a densidade menor é a porosidade).

## Slide 51: Exemplos de operações secundárias:
Usinagem: assim como na fundição, muitas peças sinterizadas sofrem posterior usinagem para conseguir a configuração projetada e que não é possível ser feita, como furos, sangrias, roscas, etc.

## Slide 52: Exemplos de operações secundárias:
Infiltração: é um processo de fechamento dos poros (total ou parcial) de uma peça sinterizada com baixa ou média densidade (5,6 até 6,8 g/cm³) com um metal ou liga de ponto de fusão mais baixo. A infiltração do metal líquido ocorre por efeito de capilaridade (atração molecular), e tem o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas, resistência à corrosão, e também como pré-tratamento para acabamento superficial, como cromação, niquelação e galvanização.

## Slide 53: Exemplos de operações secundárias:
Impregnação: consiste em impregnar substâncias como óleos, graxas, impermeabilizantes para evitar corrosão / oxidação. É feita com banho quente, banho parcial (por capilaridade) ou a vácuo.

## Slide 54: Vantagens
Boa tolerância dimensional, dispensando operações de usinagem;
Controle rigoroso da composição química;
Perda mínima de matéria-prima;
Homogeneidade estrutural e propriedades isotrópicas;
Bom acabamento superficial;
Uso mais eficiente de energia;
Processo de fácil automação.

## Slide 55: Desvantagens
Alto custo inicial do ferramental, e sendo necessária grandes produções para compensar o investimento;
Tamanho e formato limitado das peças;
Impede processo posterior de soldagem.

## Slide 56: Comparação com outros métodos

## Slide 57: Aplicações
Filtros sinterizados;
Mancais autolubrificantes;
Próteses (Ti-6Al-4V e Ti-6Al-7Nb);
Discos de freio e embreagem;
Metal duro.

## Slide 58: Referências
http://www.metalurgiadopo.com.br
Vicente Chiaverini; Metalurgia do Pó: Técnica e Produtos – 3ª Edição, São Paulo, 1992
Vinicius André Rodrigues Henriques; Titânio no Brasil - São Paulo: Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, 2008.
V.A.R Henriques; H.R.Z Sandim; G.C Coelho; C.R.M da Silva Microstructural evolution during hot pressing of the blended elemental Ti–6%Al–7%Nb alloy Biomaterials Volume 24, Issue 8, April 2003, Pages 1519–1524
BARIL, E.; LEFEBVRE, L. P.; THOMAS, Y. Interstitial elements in titanium powder metallurgy: sources and control. Powder Mettalurgy, v. 54, n. 3, p. 183- 187, 2011.
Processos de Fabricação: METALURGIA DO PÓ E O FUTURO DA INDÚSTRIA, Norberto Moro, André Paegle Auras – Florianópolis, 2007

## Slide 59: Obrigado!